«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________Гребенкин Н.И.

«_____»___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт мужского и женского санузлов на цокольном  этаже

корпуса №1 в осях А-Б/25-26.

- Демонтаж  умывальника со смесителем и тумбой – 4 комплекта;

- Демонтаж унитаза со смывным пластмассовым бачком – 2 комплекта;

- Демонтаж трубопроводов канализации Ду50 –  12 п.м., Ду100 –  10 п.м.;

- Демонтаж стальных трубопроводов  диаметром 15÷25мм – 30 п.м., Ду32÷50 – 16 п.м.;

- Демонтаж и монтаж трапов Ду50 –  1 комплект;

- Установка умывальника с пьедесталом – 2 комплекта;

- Установка смесителя рычажного – 2 комплекта;

- Установка унитаза-компакта – 2 комплекта;

- Прокладка полипропиленовых труб-дов канализации Ду50 – 5 п.м.; Ду100 – 8 п.м.

- Прокладка полипропиленовых трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Дн20 – 10 п.м., Дн25 – 7 п.м.;

- Прокладка стальных трубопроводов Ду32 мм – 12 п.м., Ду20 – 10 п.м.

- Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации с последующей заделкой –  6 отв.;

- Установка шаровых кранов Ду15 – 11 шт., Ду25 – 2 шт.;

- Врезка с существующими трубопроводами  канализации Ду100 – 1 вр., Ду50 – 2 вр.

Материалы:

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART DN110 x 3,4  – 10 п.м.;

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART  DN50х1,8  – 12 п.м.;

- Фасонные части полипропиленовые: заглушка 50 – 1 шт., отвод  110 45°- 2 шт., тройник 110/110 87° 30΄- 2 шт., переход 110/50 – 1 шт., отвод 50  87°30΄- 1 шт., тройник 50/50 87°30΄- 3 шт.,  манжета для соединения чугунной и полипропиленовой трубы – Ду50 - 2 шт., Ду100 – 1 шт.;

- Манжета для унитаза - 2 шт.;

- Унитаз напольный «Бореаль» двухрежимный с сиденьем дюропласт – 2 комплекта;

- Умывальник + пьедестал «Бореаль – 60» - 2 комплекта;

- Смеситель рычажный – 2 комплекта;

- Сифон пластмассовый бутылочный – 2 комплекта;

- Кран шаровый	 Ду15 – 9 шт., Ду20 (с латунным фильтром) – 2 шт.;

- Кран водоразборный для уборки помещений Ду15 – 2 шт.

- Подводки гибкие 50 см. – 6 шт.;

- Трап регулируемый Ду50 мм – 1 комплект.;

- Труба полипропиленовая армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER  PN20 20х2.8 – 10 п.м., 25х3.5 – 7п.м.;

- Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  ГОСТ3262-75* 32х2,8 – 12 п.м., 20х2,8 – 10 п.м.

- Фитинги полипропиленовые для водоснабжения;

Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                                          В.К.Антонова

Главный энергетик ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                         А.В.Стоканов