|  |  | Приложение № __.__.__ к договору № ___________ от "___" _________2023г. |
| --- | --- | --- |

| Согласовано |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Генеральный директор |
|  |  | АО "ВНИИР-Прогресс" |
| ________________ / ____________ / |  | _________________ /В.В. Костин/ |
| «____» _______________2023г |  | "_____" ____________________ 2023г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на демонтажные работы системы электроснабжения помещений в корпусе №9

на 3-м этаже в осях А-Г/4-10.

# Демонтажные работы:

- демонтаж светильника с люминесцентной лампой 2х36 Вт – 70 шт.;

- демонтаж светильника с лампой накаливания 60 Вт – 5 шт.;

- демонтаж выключателя – 18 шт.;

- демонтаж розетки – 39 шт.;

- демонтаж силового щита размером до 500х500 мм – 7 шт.;

- демонтаж кабеля сечением до 2,5 мм2 ⁓ 90 м.;

- демонтаж стальных труб Ø 25 мм ⁓ 145 м.;

Все работы выполнить согласно требованиям ПУЭ, СНиП и правил производства работ при демонтаже и утилизации.

# Приложение:

– Приложение №1 – План демонтажа электрических сетей

| Разработал: Инженер по эл.снабжению РСД ЧФ АО «АБС Русь» | С.Г. Скворцов |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель генерального директора -технический директор АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС» | А.Н. Леонтьев |
| Руководитель отдела ООФ и ТН АО «ВНИИР» | А.Г. Абрашин |
| Главный энергетик АО «ВНИИР» | В.В. Глазырин |
| Инженер по наладке и испытаниям 1 категории АО "ВНИИР-Прогресс" | Е.В. Романов |