«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________ Гребенкин Н.И.

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы отопления в помещении на 2 этаже пристроя корпуса №1.

- Демонтаж регистров из гладких труб Ду100 двухрядных в количестве 3 шт. (общий метраж 2,88 п.м.);

- Демонтаж труб Ду20 – 5 метров;

- Установка чугунных радиаторов 7- ми секционных – 3шт.

- Установка шаровых кранов с американкой – 6 шт.;

- Установка кранов Маевского Ду15 – 3 шт.;

- Покраска трубопроводов и радиаторов – 7 м²;

- Гидравлические испытания системы отопления.

Материалы:

- Труба стальная черная водогазопроводная ГОСТ 3262-75* 20х2,8 – 6 метров;

- Кран шаровый латунный VALTEC BASE с полусгоном  ¾  – 6 шт. (стоимость 900 рублей);

- Комплект радиаторный – 3 комплекта;

- Радиатор чугунный МС140-500 (7 секций) – 3 шт. (стоимость 9500 рублей);

- Кронштейн для чугунных радиаторов – 9 шт. (стоимость 140 рублей)

- Краска 2 кг.

| Выполнила: Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Антонова В.К. |
| --- | --- |
| Проверил: Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Стоканов А.В. |