«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________Гребенкин Н.И.

«_____»___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт мужского и женского санузлов на 3 этаже корпуса №3 в осях В-Г/8-9.

- Демонтаж бидэ со смесителем и сифоном – 1 комплект;

- Демонтаж  умывальника со смесителем и пьедесталом – 7 комплектов;

- Демонтаж унитаза-компакт – 5 комплектов;

- Демонтаж писсуара с краном – 2 комплекта;

- Демонтаж трубопроводов канализации Ду50 –  9 п.м., Ду100 –15 п.м.;

- Демонтаж полипропиленовых трубопроводов диаметром 20÷25мм – 28 п.м.;

- Демонтаж и монтаж трапов Ду100 – 2 комплекта;

- Установка писсуара с краном и с сифоном – 1 комплект;

- Установка умывальника с пьедесталом – 6 комплектов;

- Установка смесителя рычажного – 6 комплектов;

- Установка унитаза-компакта – 6 комплектов;

- Установка смесителя с гигиеническим душем – 1 комплект;

- Прокладка трубопроводов канализации Ду50 – 5 п.м.; Ду100 –  15 п.м. Трубопроводы канализации проложить с уклоном не менее 0,02;

- Прокладка полипропиленовых трубопроводов горячего и холодного водоснабжения Дн20 – 28 п.м., Дн25 – 1 п.м.;

- Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации с последующей заделкой

– 5 отв.;

- Установка шаровых кранов Ду15 – 18 шт., Ду25 – 2 шт.;

- Врезка с существующими трубопроводами  канализации Ду100 – 1 врезка;

Материалы:

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART DN110 x 3,4  – 15 п.м.;

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART  DN50х1,8  – 9 п.м.;

- Фасонные части полипропиленовые: отвод  110 45°- 6 шт., тройник 110/110 87° 30΄- 8 шт., переход 110/50 – 2 шт., отвод 50  87°30΄- 2 шт., тройник 50/50 87°30΄- 5 шт., крестовина двухплоскостная 100х100х100 – 1 шт., манжета для соединения чугунной и полипропиленовой трубы – 1 шт.;

- Манжета для унитаза - 6 шт.;

- Унитаз напольный «Бореаль» двухрежимный с сиденьем дюропласт – 6 комплектов;

- Умывальник + пьедестал «Бореаль – 60» - 6 комплектов;

- Смеситель рычажный – 6 комплектов;

- Сифон пластмассовый бутылочный – 6 комплектов;

- Кран шаровый	 Ду15 – 18 шт., Ду25 – 2 шт.;

- Подводки гибкие 50 см. – 18 шт.;

- Трап регулируемый Ду100 мм – 2 шт.;

- Гигиенический душ со смесителем настенным – 1 комплект;

- Труба полипропиленовая армированная стекловолокном VALTEC PP-FIBER  PN20 20х2.8 – 28 п.м., 25х3.5 – 1 п.м.;

- Фитинги полипропиленовые для водоснабжения;

- Песок, цемент.

Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                                        В.К.Антонова

Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                                  А.В.Стоканов